## Slide 1: Grandezze fisiche
Una grandezza è una quantità che può essere misurata mediante opportuni strumenti di misura. Con la misura di una grandezza si possono descrivere i fenomeni.
Esempi di grandezze fisiche sono:
Velocità
Pressione
Quantità di calore
Ogni grandezza fisica deve essere sempre:
Misurabile

## Slide 2: Grandezze fisiche
Nome | Simbolo | Dimensione | Unità SI
Volume |  |  | 
Massa |  | M | 
Forza peso |  |  | 
Nome | Simbolo | Dimensione | Unità SI
Volume |  |  | 
Massa |  | M | 
Forza peso |  |  | 
Nome | Simbolo | Dimensione | Unità SI
Densità |  |  | 
Peso specifico |  |  | 
Nome | Simbolo | Dimensione | Unità SI
Densità |  |  | 
Peso specifico |  |  | 
Grandezze estensive
Grandezze intensive
Dipendono dalla dimensione del sistema fluido
Non dipendono dalla dimensione del sistema fluido

## Slide 3: Misurazione di una grandezza
Misurare una grandezza significa esprimere quante volte l’unità di misura è contenuta in quella grandezza.
La misurazione è una attività con cui si assegna una misura ad un oggetto.
Esempio di unità di misura, misurazione e misura:
Esempio.
Determinare l’Area (misurazione)
= 1 cm x 1 cm (unità di misura)
= 7.5 cm2 (misura)

## Slide 4: grandezze fondamentali
Il Sistema Internazionale definisce sette grandezze fisiche fondamentali dalla cui combinazione si possono derivare tutte le dimensioni possibili.
# | Grandezza | Dimensione | Unità SI | Unità Inglesi
1 | Massa | [M] | kg | lbm (libbra o pound)
2 | Lunghezza | [L] | m | ft (piede)
3 | Tempo | [t] | s | s
4 | Temperatura | [T] | K (kelvin) | F (ferenheit)
5 | Corrente | [i] | A (ampere) | A (ampere)
6 | Luce | [C] | C (candela) | C (candela)
7 | Materia | [n] | mol | mol

## Slide 5: grandezze principali
Le grandezze prese generalmente come base della meccanica sono la lunghezza, la massa e il tempo. In aggiunta, in questo corso verrà frequentemente usata anche la temperatura.
Lunghezza
Massa
Tempo
Temperatura

## Slide 6: grandezze secondarie
Esistono dimensioni derivate o secondarie, ottenute dalla combinazione delle dimensioni primarie. Seguono alcuni esempi:
Grandezza | Simbolo | Unità SI | Unità derivate
Forza | F | kg m / s2 | N (Newton)
Accelerazione | a | m / s2 | -
Pressione | p | kg / m s2 (or N/m2) | Pa (Pascal)
Energia | E | kg / m2 s2 (or N·m) | J (Joule)
Potenza | P | kg / m2 s3 (or J / s) | W (Watt)

## Slide 7: Errori nella scrittura di unità
Seguono alcuni errori spesso riscontrati negli elaborati:
Errato | Corretto
kg. , KG o Kg | kg
s., sec o sec. | s
Min., min., mn | min
°K | K
cc | mL o cm3

## Slide 8: Espressione del risultato
Il modo più semplice per comunicare il risultato di una misura consiste nello scrivere un valore seguito da un’unità di misura.
Per esempio:
Esempio. Esprimere il risultato dell’area del biscotto raffigurato qui a sinistra:
= 1 cm x 1 cm
= ____________
= ____________
= ____________
n.b.: viene usato il termine area e non superficie. La superficie è una forma geometrica (piana, curva, ecc.). L’area è la misura dell’estensione della superifice.

## Slide 9: Espressione del risultato
È desiderabile ripetere l‘esperimento più volte. Il risultato finale andrà quindi espresso da un indicatore di posizione, seguito da un indicatore di dispersione:
Esempio:
Indicatore di posizione: media
Indicatore di dispersione: deviazione standard
Esempio. Esprimere il risultato dell’area del biscotto raffigurato qui a sinistra, eseguendo la misura in triplo:
= 1 cm x 1 cm
= _______ ; _______ ; _______ ;
= _______ ; _______ ; _______ ;
=

## Slide 10: Indicatori di posizione

## Slide 11: Indicatori di dispersione

## Slide 12: Espressione del risultato
In metrologia, il risultato va espresso con la stima della sua incertezza (u), che si esprime come:
Esempio. La lunghezza è misurata in triplo:
= 2.40; 2.55; 2.70 cm
Si calcola:
Media: 2.55 cm
Deviazione standard (s): 0.15 cm
Il risultato si esprime come:
= 2.55 ± 0.09 cm (n =3, k = 1)
Dove k* è detto fattore di copertura.
* a lezione verrà definito anche il significato statistico di k

## Slide 13: Qualità della Misura
La qualità di una misura si distingue per:
Precisione
Accuratezza
true
a)
b)
c)
d)
Preciso e accurato
Accurato ma impreciso
Preciso ma inaccurato
inaccurato e impreciso
Qualità della misura

## Slide 14: Qualità della Misura
Esempio. L’area del prodotto vale 7.7 cm3. Due operatori ne stimano l’Area sulla base delle seguenti misure eseguite in doppio. Determinare precisione e accuratezza dei due operatori.
 | Operatore 1 |  | Operatore 2 | 
 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2
 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3
Area | 8.66 |  |  | 
 | Operatore 1 |  | Operatore 2 | 
 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2
 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3
Area | 8.66 |  |  | 
Operatore 1 Operatore 2
Precisione: Precisione:
Accuratezza: Acuratezza:

## Slide 15: Cifre significative
Quando i risultati sono la media di misure ripetute, l’espressione del risultato deve essere approssimato alla prima cifra significativa della sua deviazione standard.
Esempio.
# | g/L
1 | 9.651
2 | 9.376
3 | 9.552
Media = 9.526333
Dev. Standard = 0.139285
Espressione del risultato:
9.5 ± 0.1 g/L

## Slide 16: cifre significative
Quando il risultato è il calcolo di più variabili espresse con un numero differente di cifre significative, allora il risultato si scrive con il numero di cifre più piccole.
Per esempio:
C = A x B
Se:
A = 2.3601 (cinque cifre significative)
B = 0.34 (due cifre significative)
Allora:
C = 0.80 (due cifre significative).

## Slide 17: arrotondamento dei risultati
Se la cifra da scartare è inferiore a 5, si lascia inalterata la cifra precedente (più significativa).
  5.4249 ± 0.02 => 5.42 ± 0.02
Se la cifra da scartare è 5 seguito da altri decimali o maggiore di 5, si incrementa di 1 la cifra precedente (più significativa).
  5.4251 ± 0.02 => 5.43 ± 0.02
Se la cifra da scartare è esattamente 5, occorre seguire regole arbitrarie. Lo standard ASTM E29, per esempio, arrotonda in modo che l’ultima cifra significativa sia pari:
  5.245 ± 0.02 => 5.24 ± 0.02
  5.255 ± 0.02 => 5.26 ± 0.02